www.certecenceradeiras.com.br

certec@certecenceradeiras.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES

POLIDORA DE MÁRMORE E GRANITO CERTEC 
MODELOS: P4 – P4e – 200rpm e 300rpm

Para o correto funcionamento dos equipamentos e para que você possa obter o desempenho máximo que cada um deles pode oferecer, são necessários os seguintes cuidados:

• Lembre-se, você tem nas mãos uma máquina elétrica de elevada potência;

• Conheça bem seu equipamento, leia atentamente o Manual de Instrução antes de usá-lo pela primeira vez;

• Nunca utilize o equipamento se não estiver devidamente montado;

• Verifique se a voltagem, a instalação e a freqüência elétrica estão corretas e em perfeitas condições para o uso adequado do equipamento antes de conectá-lo na fonte de energia;

• Sempre que necessário providenciar a troca dos acessórios, fazer reparos ou nos fim dos trabalhos, retire o plug da tomada puxando por ele mesmo e não pelo fio;

• Não jogue água sobre o equipamento, pode ocorrer choque elétrico e danos ao motor;

• Procure manter secas todas as conexões elétricas e não as deixe em contato com o piso, nunca toque no plug com as mãos molhadas;

• Nunca use o fio com emendas e fora dos padrões de segurança internacional;

• Utilize o equipamento sempre com calçados de borracha para evitar descargas elétricas e escorregões;

• Por se tratar de equipamento elétrico, eles produzem faíscas e podem provocar combustão em materiais inflamáveis, portanto não use o equipamento perto de gasolina, solventes, thinner, e outros;

• Devido à potência do motor, mantenha mãos, pés e partes móveis afastados da base do equipamento quando ele estiver ligado;

• Não utilize equipamento como apoio;

• Trabalhe com o cabo elétrico totalmente desenrolado;

• Nunca suba no equipamento, principalmente quando estiver ligado;

• Nunca puxe o equipamento pelo cabo elétrico, procure mantê-lo afastado do disco, das rodas e dos suportes de disco;

• Toda a manutenção técnica, conserto e reposição de peças deverão ser realizadas pela CERTEC e/ou por Assistências Técnicas Autorizadas para não perder a garantia dos equipamentos.

A Certec como fabricante do equipamento se responsabiliza pelo funcionamento do mesmo e não pelo procedimento de polimento do piso.

Para o correto funcionamento dos equipamentos e para que você possa obter o desempenho máximo que cada um deles pode oferecer, com segurança além de evitar manutenções desnecessárias, deverá seguir as orientações de manuseio abaixo:

|  | 1) Mantenha o equipamento desligado e deite-o (sem os lastros). Coloque o suporte para fixação de abrasivos de acordo com o serviço a ser executado, ele ficará firme e pronto para uso. |
| --- | --- |

|  | 2) Levante o equipamento e desenrole todo o cabo elétrico. |
| --- | --- |

|  | 3) Abasteça o reservatório com água. |
| --- | --- |

|  | 4) Solte o pedal de regulagem e regule o cabo na altura do operador para um melhor conforto de uso do equipamento, aperte o pedal de regulagem para deixar o cabo travador. |
| --- | --- |

|  | 5) Coloque o protetor de respingo, caso for usado. |
| --- | --- |

|  | 6) Ligue o plug na tomada, segure o equipamento levemente pelo cabo mantendo o equilíbrio, para que possa rodar no mesmo local. |
| --- | --- |

|  | 7) Ligue o Disjuntor de Segurança. |
| --- | --- |

|  | 8) Com o cabo elétrico apoiado sobre um dos ombros, aperte a alavanca de ligação acoplada na manopla. O suporte com disco ou abrasivos começará a rodar. |
| --- | --- |

|  | 9) Com movimentos leves, levante suavemente o cabo e repare que abaixando-o, a máquina deslizará para a esquerda e levantando-o, deslizará naturalmente para a direita. |
| --- | --- |

|  | 10) Caso o operador perca o controle do equipamento, basta soltar a alavanca para desligar. (Não coloque os dedos entre o cabo e a alavanca de acionamento). |
| --- | --- |

|  | 11) Substitua os discos ou abrasivos conforme for percebendo o resultado. (iniciando sempre do mais abrasivo para menos abrasivo, de acordo com as condições do piso.) |
| --- | --- |

|  | 12) Após o término do trabalho, desligue o Plug da tomada, levante o cabo e abaixe o equipamento, retirando a escova ou o suporte. ( Para remover com um leve toque da esquerda para a direita, o suporte se desprenderá da maquina. ) |
| --- | --- |

|  | 13) Limpe o equipamento com pano levemente umedecido com água e enrole o fio no cabo. |
| --- | --- |

**** CUIDADO! ****

Nunca guarde a Polidora de Mármore e Granito CERTEC com o suporte e abrasivos.

TERMO DE CONDIÇÕES DA GARANTIA

A Indústria de Enceradeiras CERTEC Ltda. garante como fabricante aos compradores de seus produtos, identificados por seus números de série, garantia contra quaisquer defeitos de fabricação, conforme legislação vigente, apresentados no prazo de 365 dias após a emissão da nota fiscal de venda do produto ao primeiro comprador, desde que, tais falhas sejam constatadas em condições normais de uso.

A garantia extinguir-se-á nos seguintes casos:

1 - Defeitos que não forem comprovadamente de fabricação;

2 - Pelo mau uso do aparelho em desacordo com o manual de operação;

3 - Em casos de danos provocados por acidentes, agentes da natureza, ou por terem sido ligados em voltagem errada, rede elétrica imprópria, flutuações excessivas ou desgastes naturais de peças e componentes;

4 - No caso do aparelho apresentar sinais de violação ou de ter sido ajustado ou consertado por pessoa não credenciada pela CERTEC;

5 - Se o aparelho tiver seu numero adulterado, rasurado ou mesmo removido;

6 - Outros casos conforme legislação vigente;

7- Defeitos ocorridos no transporte para assistência técnica.

GARANTIA DE ITENS FABRICADOS POR TERCEIROS

A garantia de equipamentos de terceiros comercializados pela CERTEC é de responsabilidade do fabricante, sendo que a CERTEC poderá orientar os clientes de como encaminhar o processo.